проект

Муниципальное образование «Нукутский район»

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

апреля 2022 г.                                          №                                           п. Новонукутский

О внесении изменений в местные нормативы

градостроительного проектирования

муниципального образования  «Нукутский район»,

утвержденные Решением Думы МО «Нукутский район»

№37 от  29.06.2018 г.

В соответствии со ст. 29 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ,  Федеральным законом от 6 октября 2003 г.    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в  целях исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации   по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, утвержденного Президентом Российской Федерации от 22.09.2019 г. №Пр-2397, Положением  о порядке  подготовки и утверждения местных нормативов  градостроительного проектирования муниципального образования «Нукутский район», утвержденным постановлением  Администрации муниципального образования 12 декабря 2014 года № 687, Дума

РЕШИЛА:

1.Внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Нукутский район», утвержденные Решением Думы МО «Нукутский район» 29.06.2018 г. №37 следующие изменения:

1.1. Том 026-15-МНГП-ОЧ-К1 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района» дополнить разделом

1.2.3. Сеть велосипедных дорожек, устройства и сооружения для хранения велосипедов:

В соответствии с ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования» велосипедные и велопешеходные дорожки следует, как правило, устраивать за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов, указанных в таблице 3.11.2 Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на обычных автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут (до 150 авт./ч).

Таблица 1.6.1. Соотношения интенсивности движения автомобилей и велосипедистов

| Фактическая интенсивности движения автомобилей (суммарная в двух направлениях), авт/ч | до 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная интенсивность движения велосипедистов, вел./ч | 70 | 50 | 30 | 20 | 15 |

На подходах к искусственным сооружениям велосипедные дорожки допустимо размещать на обочине с отделением их от проезжей части ограждениями или разделительными полосами.

Однополосные велосипедные дорожки располагают с наветренной стороны от дороги (в расчете на господствующие ветры в летний период), двухполосные - при возможности по обеим сторонам дороги

Параметры велосипедных дорожек представлены в таблице 3.11.3

Таблица 1.6.2 – Геометрические параметры велосипедной дорожки

| Параметр | Минимальное значения |
| --- | --- |
|  | при новом строительстве | в стесненных условиях |
| 1 | 2 | 3 |
| Расчетная скорость движения, км/ | 25 | 15 |
| Ширина проезжей части для движения, м, не менее: |  |
| - однополосного одностороннего | 1,0 – 1,5 | 0,75 – 1,0 |
| - двухполосного одностороннего | 1,75 – 2,5 | 1,50 |
| - двухполосного со встречным движением | 2,50 – 3,6 | 2,00 |
| Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м | 1,5 – 6,01) | 1,5 – 3,252) |
| Ширина велопешеходной дорожки, м | 1,5 – 3,03) | 1,5 – 2,04) |
| Ширина полосы для велосипедистов, м | 1,20 | 0,90 |
| Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,5 | 0,5 |
| Наименьший радиус кривых в плане, м: |  |
| - при отсутствии виража | 30 – 50 | 15 |
| - при устройстве виража | 20 | 10 |
| Наименьший радиус вертикальных кривых, м: |  |
| - выпуклых | 500 | 400 |
| - вогнутых | 150 | 100 |
| Наибольший продольный уклон, ‰: |  |
| - в равнинной местности | 40 - 60 | 50 - 70 |
| - в горной местности | - | 100 |
| Поперечный уклон проезжей части, ‰ | 15 - 20 | 20 |
| Уклон виража, ‰, при радиусе: |  |
| - 5-10м | более 30 | - |
| - 10-20м | более 20 | 30 |
| - 20-50м | более 15 | 20 |
| - 50-100м | 20 | 15 – 20 |
| Габарит по высоте, м | 2,50 | 2,25 |
| Минимальное расстояние до бокового препятствия, м | 0,50 | 0,50 |

1)       - Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м.;

2)       - Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м.;

3)       - При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч;

4)       - При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч.

Наименьшее расстояние от края велосипедной дорожки должно составлять: до кромки проезжей части дорог, деревьев - 0,75 м; до тротуаров - 0,5 м; до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5 м.

2.Опубликовать настоящее решение с Приложениями в печатном издании «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».

Председатель Думы муниципального

образования «Нукутский район»                                                                             К.М. Баторов

Мэр муниципального образования

«Нукутский район»									   С.Г.Гомбоев

Приложение